Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 550/1, 554, 553/3, 555/7, 555/10, 555/12, 555/3, 498 w miejscowości Mniów”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  został określony w dokumentacji stanowiącej zał. Nr 8 do SWZ, na którą składają się: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, opis techniczny;

- Wykonanie wszystkich  niezbędnych robót związanych z budową drogi wewnętrznej w zakresie  i granicach określonych  dokumentacją budowlano - wykonawczą, szerokości 5,0 m  w skład których wchodzą m.in.:

  - roboty pomiarowe,

  - roboty rozbiórkowe,

  - roboty ziemne,

  - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków,

  - roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni jezdni oraz chodnika,

  - roboty wykończeniowe,

  - inne roboty ujęte w przedmiarach robót lub opisane w projekcie budowlanym oraz,

  - wszelkie inne, nie wymienione powyżej roboty i prace  niezbędne  do osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu oraz  dla  uzyskania  zakładanego  rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego.

- Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót- są  robotami  mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie  wykraczającymi poza określenie  przedmiotu zamówienia -  o ile ich wykonanie  niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu ( rezultatu);

- wszystkie roboty nie przewidziane  w cenie oferty (a w tym nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  są objęte  przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach  zamówienia  podstawowego ( w ramach umowy podstawowej);

- Wykonawca,w ramach przedmiotu zamówienia,jest zobowiązany także do:

  - wykonania robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy, utrzymania placu budowy, a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowania terenu;

  - zapewnienia stałego dojazdu/dostępu do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót;

  - przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

  - ochrony znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

  - przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

  - sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego;

  - bieżącego wywozu odpadów, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - wytyczenia geodezyjne obiektu;

  - innych czynności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanych z realizacją robót budowlanych oraz dokumentacji, o których mowa w pkt 3 .

- Wykonawcy zobowiązani są wykonać i przedłożyć Zamawiającemu razem z ofertą kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2004 r. poz. 1902). Brak przedłożenia kosztorysu będzie podlegał uzupełnieniu i nie ma wpływu na ocenę oferty, a jedynie ma charakter informacyjny dla Zamawiającego.

- Przy dokonywaniu wyceny zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z: SWZ, dokumentacji, o których mowa w pkt 2, oraz własnych wniosków wykonawców wynikających   z przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty ich odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w dokumentacji, o których mowa w pkt 2.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w dokumentacji, o której mowa w pkt 2, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia –wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

- Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

- Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne, a zwłaszcza parametry technologiczne.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia,

45111200-0 – Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 			odprowadzania ścieków,

45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego,

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45233252-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic,

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

  - SWZ oraz załącznikami do SWZ;

  - umową;

  - złożoną ofertą.

- Z uwagi na zastrzeżony ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości, na których będzie realizowany przedmiot zamówienia, w tym do zapoznania się z ich otoczeniem, warunkami terenowymi, geologicznymi oraz do pozyskania wszelkich informacji, które –jego zdaniem –są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny robót.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej zał. Nr 6 do SWZ.

- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawie -PZP.