Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie Gminy Mniów”

2) Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Mniów, woj. świętokrzyskie, w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacjach, o których mowa w pkt 3, przy czym przedmiot zamówienia dzieli się na następujące zadania:

zadanie nr 1 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Gliniany Las”,

zadanie nr 2 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Mniów ul. Kielecka”,

zadanie nr 3 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Mniów ul. Kamieniec”,

zadanie nr 4 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Mniów ul. Głęboka”,

zadanie nr 5 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Borki”,

zadanie nr 6 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pępice”,

zadanie nr 7 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Straszów”,

zadanie nr 8 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Malmurzyn”,

zadanie nr 9 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Grzymałków ul. Spacerowa”.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji dla poszczególnych zadań stanowiącej zał. Nr 8.1 do 8.9 do SWZ, na którą składają się: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, opis techniczny;

Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

W ramach zadania nr 1 (Gliniany Las) przewidziano do wykonania m. in.:   		                                              1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/6 w ilości 1 szt.                           2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 5 szt.                            3) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10 w ilości 6 szt.                           4) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 597 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	         					          5) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 7 szt.                                 		        6) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 50 W na wysięgniku – 7 kpl.

W ramach zadania nr 2 (Mniów ul. Kielecka) przewidziano do wykonania m. in.:   		                                              1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 5 szt.                            2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10 w ilości 3 szt.                           3) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 380 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	                                                               4) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 4 szt.                                 		        5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 100 W na wysięgniku – 4 kpl.

W ramach zadania nr 3 (Mniów ul. Kamieniec) przewidziano do wykonania m. in.:                       odcinek nr 1  		                                					                                               1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 2 szt.                            2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10/200 w ilości 1 szt.  	          3) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego na słupach o długości ok. 320 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	                                                               4) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 3 szt.                                 		        5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 36 W na wysięgniku – 3 kpl.							           odcinek nr 2 		                                					                                               1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E -10,5/4,3 w ilości 5 szt.                            2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E -12/4,3 w ilości 2 szt.                      3) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN -10/200 w ilości 2 szt.  	          4) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego na słupach o długości ok. 480 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	                                                               5) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 8 szt.                                 	          6) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 36 W na wysięgniku – 8 kpl.								           7) montaż skrzynek sterowniczo-pomiarowych SOM 1 w ilości - 1 kpl.				    odcinek nr 3  		                                					                                               1) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego na istniejących słupach o długości ok. 105 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	                                                               2) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 2 szt.                                 		        3) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 100 W na wysięgniku – 2 kpl.								          4) montaż skrzynek sterowniczo-pomiarowych SOM 1 w ilości - 1 kpl.

W ramach zadania nr 4 (Mniów ul. Głęboka) przewidziano do wykonania m. in.:		                                                                              1) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego na istniejących słupach o długości ok. 171 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	                                                               2) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 5 szt.                                 		        3) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 38 W na wysięgniku – 5 kpl.

W ramach zadania nr 5 (Borki) przewidziano do wykonania m. in.:   		                                              1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/6 w ilości 2 szt.                           2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 2 szt.                            3) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10 w ilości 5 szt.                           4) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 398 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	         					          5) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 5 szt.                                 		        6) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 50 W na wysięgniku – 5 kpl.

W ramach zadania nr 6 (Pępice) przewidziano do wykonania m. in.:   		                                                                       1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 6 szt.                            2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10 w ilości 7 szt.                           3) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 607 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	         					          4) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 8 szt.                                 		        5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 50 W na wysięgniku – 8 kpl.

W ramach zadania nr 7 (Straszów) przewidziano do wykonania m. in.:   		                                                                       1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 7 szt.                            2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10 w ilości 6 szt.                           3) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 563 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	         					          4) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 8 szt.                                 		        5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 50 W na wysięgniku – 8 kpl.								          6) montaż skrzynek sterowniczo-pomiarowych SOM 1 w ilości - 1 kpl.

W ramach zadania nr 8 (Malmurzyn) przewidziano do wykonania m. in.:   		                                                                       1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 5 szt.                            2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN - 10 w ilości 4 szt.                           3) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 428 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	         					          4) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 7 szt.                                 		        5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 50 W na wysięgniku – 7 kpl.								          6) montaż skrzynek sterowniczo-pomiarowych SOM 1 w ilości - 1 kpl.

W ramach zadania nr 9 (Grzymałków) przewidziano do wykonania m. in.:		                                                                              1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu E - 10,5/4,3 w ilości 3 szt                    2) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego na istniejących słupach o długości ok. 92 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,	                                                               3) układanie kabli w rowach kablowych o długości 85 m – kabel YAKXs 4x35 mm2                  4) montaż wysięgników oprawy oświetlenia drogowego – 4 szt. (w tym 1 szt. na słupie nr 8/1 stacja Zaborowice 3)						                                		        5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w system sterowania oświetleniem typu LED 52 W na wysięgniku – 4 kpl. (w tym 1 kpl. na słupie nr 8/1 stacja Zaborowice 3)

Oprawy oświetlenia drogowego typu LED muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej:

a) Materiał: obudowa z formowanego wysokociśnieniowo aluminium polakierowanego proszkowo na kolor z palety RAL, klosz ze szkła hartowanego

b)   Oprawa dwukomorowa – oddzielny cześć optyczna oraz oddzielna cześć elektryczna

c)  Wysokowydajny system chłodzenia oprawy. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło wykonana w technologii w pełni płaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczącej (zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające samooczyszczenie podczas opadów deszczu). Oprawa nie posiada użebrowania jako elementu wspomagającego chłodzenie

d) Stopień IK 08 minimum. Stopień ochrony minimum IP66 dla części optycznej i elektrycznej. Klasa izolacji: II

e)  Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41.

f)  Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie minimum 6kV

g) Soczewkowy układ optyczny zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

h) Oprawa musi posiadać minimum 5 rozsyłów światła dostępnych w standardzie, zapewniających optymalizację do różnych sytuacji drogowych. w tym jedna o asymetrycznej charakterystyce dedykowanej do przejść dla pieszych. Element kształtujący optykę wykonany w postaci soczewek zintegrowanych z niskoluminancyjną charakterystyką światła ograniczający świecenie w górną półprzestrzeń do poziomu 0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę

i) Montaż na wysięgniku o średnicy FI 60 mm z możliwą 5 stopniową kątową regulacją w zakresie od 0° do -15° lub na słupie.

j) Bez narzędziowy dostęp do komory elektrycznej                                                                                   	k) Demontaż źródła światła za pomocą śrub mocujących wykonanych z materiału zapobiegającemu korozji elektrochemicznej pomiędzy aluminium i stalą nierdzewną, lub w inny sposób, nie wchodzący w reakcję z materiałem obudowy.

l) Zasilacz elektroniczny zapewniający w standardzie funkcjonalność DALI. Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W

ł) Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyżej 70

m) Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub równoważny).

n) Dostępność plików fotometrycznych (np. format .ldt) oraz kart katalogowych. Pliki dla każdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Wysięgniki rurowe na słupach energetycznych typu ŻN i WZ

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur ocynkowanych bez szwu i średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 50mm. Grubość ścianki rury nie powinna być mniejsza niż 3,5mm. Wymiary wysięgników zgodnie z dokumentacją projektową.

Parametry techniczne i użytkowe:

•   Nowe wysięgniki montowane na słupach E i ŻN należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową rury o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 50mm giętej o promieniu r - 300mm, długość wysięgu l,5m lub jak w projekcie.

•  Do montażu wysięgników należy stosować ocynkowane uchwyty wysięgnika o długościach dostosowanych do szerokości słupa,

• Wysięgniki należy montować w taki sposób, aby oprawa oświetleniowa zamontowana była nad abonencką linią n/n w normatywnej odległości od przewodów energetycznych,

•  Dopuszcza się montaż opraw pod linią energetyczną w przypadkach gdzie ze względów technicznych występują utrudnienia w montażu wysięgnika lub późniejszej konserwacji oprawy,

•  Wysięgniki na słupy WZ powinny być wykonane z ocynkowanej rury o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 50mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 3,5mm, giętej o promieniu r - 300mm, długość wysięgu l,5m zakończonym kapturem z blachy ocynkowanej.

Opis systemu sterowania

I. System sterowania i zarządzania oświetleniem na przykładzie Systemu PLANet. System tego producenta jest już w Polsce stosowany i sprawdza się z powodzeniem w warunkach górzystego ukształtowania terenu, co ma duże znaczenie w województwie Świętokrzyskim, gdzie występują takie różnice w ukształtowaniu terenu. Oprawy wyposażone w sterowniki SYSTEMU komunikują się dwukierunkowo ze stacją bazową. Komunikacja w układzie gwiazdowym. Stacje bazowe zapewniają redundancje SYSTEMU - w razie uszkodzenia lub zaniku zasilania któreś ze stacji inne przejmują komunikację ze sterownikami tworząc tymczasową konfigurację gwiazdową do czasu usunięcia awarii. Stacja bazowa poprzez sieć 3G lub Ethernet komunikuje się z centralnym serwerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie. Operator steruje oświetleniem za pomocą dostępu do oprogramowania poprzez urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci, zabezpieczone hasłem.

II. Montaż elementów SYSTEMU SYSTEM wymaga montażu sterowników systemu w oprawach, stacji bazowych oraz centralnego serwera. Sterowniki SYSTEMU muszą być uniwersalne - wykorzystywać sterowanie zarówno sygnałem cyfrowym DALI jak i analogowym 0 - 10V. Sterowniki w standardzie wyposażone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136. SYSTEM powinien mieć w standardzie również wersje sterowników montowanych do obudowy oprawy z zapewnieniem stopnia szczelności IP66 oraz wersje do zabudowania sterownika wewnątrz oprawy z wykorzystaniem zewnętrznej anteny. Sterownik SYSTEMU realizuje wszystkie pomiary parametrów oprawy. Sterownik w trybie czuwania nie może pobierać większej mocy niż 1W. Oprawa powinna być zasilana z sieci oświetlenia ulicznego w sposób stały 24 godziny na dobę. Stacje bazowe SYSTEMU montuje się na słupach oświetlenia ulicznego za pomocą dostarczonych wraz ze stacją metalowych opasek zaciskowych.

4)  Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót- są  robotami  mieszczącymi się w przedmiocie  zamówienia podstawowego i nie  wykraczającymi poza określenie  przedmiotu zamówienia -  o ile ich wykonanie  niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego  dokumentacją projektową celu ( rezultatu);

5)  wszystkie roboty nie przewidziane  w cenie oferty (a w tym nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  są objęte  przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach  zamówienia  podstawowego ( w ramach umowy podstawowej);

6) Wykonawca,w ramach przedmiotu zamówienia,jest zobowiązany także do:

a) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy, utrzymania placu budowy, a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowania terenu;

b) zapewnienia stałego dojazdu/dostępu do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku       z prowadzeniem robót;

c) przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

d) ochrony znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji napowietrznych, naziemnych       i podziemnych oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacj w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji                o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych.        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

e) przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robót zgodnie                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego;

g) wytyczenia geodezyjne obiektu;

h) innych czynności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanych z realizacją robót budowlanych oraz dokumentacji, o których mowa w pkt 3 .

7) Wykonawcy zobowiązani są wykonać i przedłożyć Zamawiającemu razem z ofertą kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2004 r. poz. 1902). Brak przedłożenia kosztorysu będzie podlegał uzupełnieniu i nie ma wpływu na ocenę oferty, a jedynie ma charakter informacyjny dla Zamawiającego.

8) Przy dokonywaniu wyceny zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z: SWZ, dokumentacji, o których mowa w pkt 3, oraz własnych wniosków wykonawców wynikających   z przeprowadzenia wizji lokalnej.

9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty ich odbioru końcowego przez Zamawiającego.

10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

11) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w dokumentacji, o których mowa w pkt 3.

12) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w dokumentacji, o której mowa w pkt 3, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia –wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

13) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych   w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

14) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia      i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne, a zwłaszcza parametry technologiczne.

16) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane,

45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych,
45231400-9 - Roboty w zakresie budowy energetycznych linii nN,
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

17) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

a) SWZ oraz załącznikami do SWZ;

b) umową;

c) złożoną ofertą.

18)  Zgłoszenie inwestycji do odbioru końcowego w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko-Kamienna oraz Rejon Energetyczny Kielcve..

19) Z uwagi na zastrzeżony ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości, na których będzie realizowany przedmiot zamówienia, w tym do zapoznania się z ich otoczeniem, warunkami terenowymi, geologicznymi oraz do pozyskania wszelkich informacji, które –jego zdaniem –są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny robót.

20) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej zał. Nr 6 do SWZ.

21) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawie -PZP.